## Slide 1
물류창고 기본 안전관리 매뉴얼 ( 관리자용 )
1. 화재사고 안전관리
<평상시>
- 월간 / 일간 소방운영계획(P. 5-8 ) 을 수립하여 방재관리, 시설
관리 등의 소방 안전을 종합적으로 점검
예방적인 측면과 재해 발생 시 피해를 최소화하는 측면으로
관리 체계를 수립관리
- (예방점검) 물류창고 외부와 내부를 주기적으로 점검 및 순찰하
여 화재위험요소 제거, 화재발생 시 피해를 최소화 되도록 관리
- (화재 발생 시 피해 최소화) ①신속한 상황전달, ②화재신고,
③침착한 피난 유도, ④초기진화 순서로 관리
< 화재 발생시 >
- 프로세스를 수립하여, 사고발생 시 비상연락망 수립, 신속한 상
황 전달과 지휘를 통해 피해가 최소화되도록 관리
- 화재사고 발생 시 비상방송을 통해 모든 근무자들이 신속하게
물류창고 밖으로 대피할 수 있도록 알리고,
- 119와 관할 소방대(○○○-○○○○) 등에 화재신고를 한 후, 화
재 현장의 근무자 수를 파악하여 모든 근무자의 대피상황을 관리
2. 물류작업 안전관리
입‧출고지역에서의 노면 청소상태를 점검하고, 조명 및 도크 설비, 출
입문 등이 정상적으로 작동될 수 있도록 관리
운반 및 이동작업에 있어서 미끄러지거나 넘어지지 않도록 통로의 노
면 및 청소 상태를 관리
- 운반 및 이동 통로를 표시하는 테이프(페인트 등)를 수시로 교체 및 보
수하여 운반장비와 작업자의 안전통로를 관리
보관 / 적치작업에 있어서 파렛트 화물 등의 적재상태를 점검하고 파
렛트 랙, 안전보호대 등의 파손, 찌그러짐이 없도록 관리
파렛트 화물 등은 보관지역에 보관하고, 통로에 화물이 적치되지 않도
록 관리
- 소분 및 포장 등의 부가가치작업 공간은 수시로 정리정돈하고 바닥에
이물질 등이 없도록 관리
- 부가가치작업 공간에는 베임, 찰과상 등의 경미한 사고에 대비하여 구
급상자를 비치하여 관리
- 피킹 / 분배 작업 시 작업자들의 복장을 단정하게 하고 청소 및 조도를
수시로 관리
- 동절기 영하의 기온에서는 청소 작업 후 바닥 면의 물기가 없도록 관리
- 물류작업 관계자는 안전모와 작업복을 착용하고, 외부인은 출입을 금
지 하거나 안전모와 작업복을 착용시키고 동행하여 관리
3. 주요 설비 및 장비 작업 안전관리
- 컨베이어 끼임 등 안전사고 예방을 위해 작업자들의 복장을 수시로 점
검하고 컨베이어를 타고 넘지 않도록 사전 교육 실시
- 창고 내에 지게차 이동통로를 표시한 테이프 및 페인트가 훼손되지 않
도록 관리
- 지게차 작업자를 대상으로 주기적인 안전 교육을 실시하고 안전수칙
위반, 파렛트 화물 붕괴 등에 대해서는 철저하게 관리
- 지게차의 입‧출고작업 시 운전자는 작업계획을 숙지하도록 하고, 도크
끝단의 추락 위험에 대해서 관리
- 도크 시설에 대해서는 주기적으로 점검하여 보수 및 교체하고, 지게차
와 작업인력 등이 낙하하지 않도록 관리
- 파렛트 랙 및 보호대 등에 대해서는 비틀림, 파손, 부식 등을 수시로 점
검하여 보수 및 교체 관리
- 롤테이너, 대차 등의 운반 장비에 대해서는 적정한 높이로 적재하고 운
반 가능한 중량을 적재할 수 있도록 철저하게 관리
- 창고 내부의 개·보수 작업 시 용접작업 등 화기를 사용할 경우 가연물
및 인화성물질을 제거하거나 격리되도록 철저히 관리
- 용접기 등을 사용하여 글라스울 등 불연재가 아닌 샌드위치패널에 직
접 열을 가하는 행위가 없도록 철저한 작업 관리
■ 안전관리의 범위
‘ 물류창고 안전관리 ’ 라 함은 화물을 취급하는 인력에 대한 안전관리 , 물류창고 인프라( 건축시설물, 물류 설비 및 장비 등 )에 대한 안전관리와 화물에 대한 안전관리로 구분할 수 있음
1
2
3
4

## Slide 2
별첨 1 . 일일 소방 점검표
물류창고 기본 안전관리 매뉴얼 ( 관리자용 )
순 찰 장 소 |  | 중 요 체 크 포 인 트 | 이상 유무 | 특이 사항
야 외 | 연결 송수관 | 연결 송수구, 배관, 연결송수관 표시 확인 |  | 
 | 옥외 소화전 | 적색불 점등 확인 (적색 점등시 싸이렌 작동) |  | 
 |  | 발신기, 표시등, 개폐밸브, 호스 상태, 노즐 확인 |  | 
 | 소화용수 | 물탱크 수위확인, 정리정돈 상태 |  | 
1층 | 기사 휴게실 | 컨테이너 화재예방 (콘센트, 전기 판넬, 온열기 확인) |  | 
 | 자동화재탐지설비 | 적색불 점등 확인 (적색 점등시 싸이렌 작동) |  | 
 | 비상경보설비 | 적색불 점등 확인 (적색 점등시 싸이렌 작동) |  | 
 | 자동화재속보설비 | 적색불 점등 확인 (적색 점등시 싸이렌 작동) |  | 
 | 비상방송설비 | 적색불 점등 확인 (적색 점등시 싸이렌 작동) |  | 
 | 유도등 설비 | 각 비상구 유도등 점등 상태 확인 |  | 
 | 옥내 소화전 | 적색불 점등 확인 (적색 점등시 싸이렌 작동) |  | 
 | 소화기 | 발신기, 표시등, 개폐밸브, 호스 상태, 노즐 확인 |  | 
 |  | 공기압, 위치 확인 |  | 
 | 소방SVP1 | 점등확인 (전원, 밸브개방, 밸브주의) |  | 
 | 프리액션 밸브실1 | 2차 압력밸브 체크/누수 점검 |  | 
 |  | 동절기 온풍기 확인 (동파방지) |  | 
 | 펌프실 | 급수모터 / 소방펌프 / 프리 액션밸브 |  | 
 |  | 급수모터 누수확인 |  | 
순 찰 장 소 |  | 중 요 체 크 포 인 트 | 이상 유무 | 특이 사항
2층 | 기사 휴게실 | 컨테이너 화재예방 (콘센트, 전기 판넬, 온열기 확인) |  | 
 | GS리테일 입고실 | 컨테이너 화재예방 (콘센트, 전기 판넬, 온열기 확인) |  | 
 | 옥내 소화전 | 적색불 점등 확인 (적색 점등시 싸이렌 작동) |  | 
 |  | 발신기, 표시등, 개폐밸브, 호스 상태, 노즐 확인 |  | 
 | 소화기 | 공기압, 위치 확인 |  | 
 | 소방SVP2 | 점등확인 (전원, 밸브개방, 밸브주의) |  | 
 | 소방SVP3 | 점등확인 (전원, 밸브개방, 밸브주의) |  | 
 | 프리액션 밸브실2 | 2차 압력밸브 체크 / 누수 점검 |  | 
 |  | 동절기 온풍기 확인 (동파방지) |  | 
 | 프리액션 밸브실3 | 2차 압력밸브 체크 / 누수 점검 |  | 
 |  | 동절기 온풍기 확인 (동파방지) |  | 
 | 방화셔터 | 시스템 자동 / 정지 확인, 작동 확인 |  | 
3층 | 프리액션 밸브실4 | 2차 압력밸브 체크 / 누수 점검 |  | 
 |  | 동절기 온풍기 확인 |  | 
 | 옥내 소화전 | 적색불 점등 확인 (적색 점등시 싸이렌 작동) |  | 
 |  | 발신기, 표시등, 개폐밸브, 호스 상태, 노즐 확인 |  | 
 | 소화기 | 공기압, 위치 확인 |  | 
 | 소방SVP4 | 점등확인 (전원, 밸브개방, 밸브주의) |  | 
기타 | 1,2,3층 계단/출입구 | 장애물 유무, 문 폐쇄 확인 |  | 
별첨 2 . 월간 소방 점검표
구분 | 점검내용 | 이상유무 | 특이사항
1월 | 난방기 점검, 소방시설물 동파체크, 소방계획서 비치 |  | 
2월 | 난방기 점검, 소방시설물 동파체크 |  | 
3월 | 소방시설물 보온열선 (정지) |  | 
4월 | 소화기구 교체 및 충압 상태 확인, 옥내소화전 점검 |  | 
5월 | 방재관리 |  | 
6월 | 방화관리자 안전교육 |  | 
7월 | 자동화재탐지설비, 비상경보설비, 유도등 설비 점검 |  | 
8월 | 방재관리 |  | 
9월 | 프리 액션 밸브, 스프링클러, 방화 셧터 설비 점검 |  | 
10월 | 소방훈련 |  | 
11월 | 불조심 강조의 달 (불조심 현수막), 소방시설물 보온열선 (작동) |  | 
12월 | 난방기, 전기설비 집중점검 |  | 
기타 | 소방종합정밀점검 (건축물 사용 승인일이 속하는 달까지) 소방 작동기능 점검 (건축물 사용 승인일이 속하는 달까지) |  | 
5
6
7
8